## Slide 1: 電子學實習結報11
Made by 楊博皓、張家菖

## Slide 2: 電子學實習項目
項目一:在這個項目中，我們要製作一個可以輸出一個循環電路，他的輸出可以從0 7 2 3 0一直循環下去。我們會用3個D型正反器來完成這個實驗。
項目二:我們一樣要製作一個從0 7 2 3 0一直循環下去的電路，但是我們要用JK正反器來實現，最後我們在和項目一的電路去做比較。

## Slide 3: 項目一
現態 | 次態 | 輸入
 |  | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
現態 | 次態 | 輸入
 |  | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
D 型正反器激勵表

## Slide 4: 項目一
 | 現態 |  |  | 次態 |  |  | 輸入 |  | 
狀態碼 | C | B | A | C+ | B+ | A+ | c | Db | Da
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X
6 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 現態 |  |  | 次態 |  |  | 輸入 |  | 
狀態碼 | C | B | A | C+ | B+ | A+ |  | Db | Da
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X
6 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0

## Slide 5: 項目一
Dc | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | X | 0 | 0
1 | 1 | X | 0 | X
Db | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | X | 0 | 1
1 | 1 | X | 1 | X
Da | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | X | 0 | 1
1 | 1 | X | 0 | X
經過簡化可以知道

## Slide 6: 項目一
此項目的電路實現

## Slide 7: 項目二
 | 現態 |  |  | 次態 |  |  | 輸入 |  |  |  |  | 
狀態碼 | C | B | A | C+ | B+ | A+ | Jc | Kc | Jb | Kb | Ja | Ka
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | 1 | X
5 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | X | 1

## Slide 8: 項目二
Jc | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | X | 0 | 0
1 | 1 | X | X | X
Jb | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | X | X | X
1 | 1 | X | X | X
Ja | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | X | X | 1
1 | 1 | X | X | X
Kc | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | X | X | X | X
1 | 0 | X | 1 | X
Kb | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | X | X | 1 | 0
1 | X | X | 0 | X
Ka | BA |  |  | 
C | 00 | 01 | 11 | 10
0 | X | X | 1 | X
1 | X | X | 1 | X
經過簡化可以知道

## Slide 9: 項目二
此項目的電路實現
和D型去做比較的話，D型在去轉換NAND時會比較複雜，但是電路上相對簡單，而JK型則在轉換NAND方面就相對簡單，但是電路較複雜而且也會用比較多的邏輯閘。